荧光增白剂CBS

产品C.I.索引号：C.I.FLUORESCENT BRIGHTENER 351

化学名称：4,4--双(2-二磺酸钠苯乙烯基-)联苯 
结构式：
CAS号：38775-22-3
EC号：254-121-0
分子式：C28H18O6S2Na2 
分子量：562 
性质：本品为浅黄绿色结晶粉末，荧光色调蓝亮白色光，无气味，性能稳定。最大吸收波长374nm。具有强烈荧光，荧光发射波长为434nm。
技术条件：
        外  观：黄绿色结晶粉末 
        色  光：鲜艳蓝亮白色光(与标准品相似) 
        熔  点：216-222°C 
        含固量：≥99% 
        细  度：通过100目 
用途：一种高效的荧光增白剂，广泛应用于塑料制造，合成洗衣粉，印染,洗染以及人造纤维等行业。