艳佳鲜红HF2B

产品C.I.索引号：C.I.Pigment Red 208

结构号：C.I. 12514

化学类别：单偶氮

结构式：

CAS号：31778-10-6
EU 号：250-800-0

分子式：C29H25N5O5

分子量：523.54

技术指标：
         外  观：艳红色 
         色  光：与标准品近似
         着色力：100±5%（与标准品相比） 
         耐热性：≥300°C
         耐晒性：8级

耐侯性：7-8级
耐酸碱：5级

吸油量：≤45 g/100g(%)

性   能：色泽鲜艳，着色力强。耐晒性能优良，耐溶剂性；无迁移性。

用   途：可用于油漆，油墨，涂料，橡胶，色母，塑料树脂，塑胶制品的着色。