艳佳丽红E3B

产品C.I.索引号：C.I.Pigment Violet 19
结构号： C.I. 73900 
化学类别： 喹吖啶酮 
结构式： 
CAS号：1047-16-1
EU 号：213-879-2
分子式：C20H12N2O2
分子量：312.32 
技术指标：
         外  观：蓝红色粉末 
         色  光：与标准品近似
         着色力：100±5%（与标准品相比） 
         耐热性：≥300°C
         耐晒性：8级

耐侯性：7-8级
耐酸碱：5级

吸油量：≤45 g/100g(%)

性   能：色泽鲜艳，着色力强。耐晒性能优良，耐溶剂性；无迁移性。

用   途：可用于油漆，油墨，涂料，橡胶，色母，塑料树脂，塑胶制品的着色。